## Slide 1: 3 Blink an LED? Parpadea un LED

## Slide 2: Primeros Pasos
Necesitamos
  MonkMakesDuino en Placa de Pruebas
  cable USB al portatil
  Arduino IDE
  LED rojo
  Resistencia 270Ω (rojo, púrpura, marrón

## Slide 3: MonkMakesDuino y Placa de Pruebus
Trasladarse el MMD

## Slide 4: Abrir Arduino IDE
Archivo->Nuevo
Archivo->Salvar "mi blink"

## Slide 5: Cambia el texto a ..
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(13, LOW);
delay(200);
}

## Slide 6: Seleccione el tipo de placa
Herramientas->Placa->Arduino Genuino/Uno

## Slide 7: Seleccione el puerto serie
Herramientas->Puerto->COM3

## Slide 8: Subir el Sketch
Program->Subir o Botòn subir

## Slide 9: ¿El LED 'L' Parpadea?
El LED 'L'

## Slide 10: El Código
// Comentarios – no código
void setup() { // setup – una vez
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() { // loop – repetir siempre
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(13, LOW);
delay(200);
}

## Slide 11: El Código
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(13, LOW);
delay(200);
}
{ - commenzar
} – terminar
; - terminar el comando

## Slide 12: El Código
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // 13 salida
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // 13 encendido
delay(200); // pausa 200ms
digitalWrite(13, LOW); // 13 apagado
delay(200); // pausa
}

## Slide 13: ¿Cómo Parpadea más rádpido?

## Slide 14: ¿Cómo Parpadea más rádpido?
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
}

## Slide 15: ¿Cómo Parpadea más despacio?

## Slide 16: ¿Cómo Parpadea màs despacio?
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 17: LED Separado

## Slide 18: Ejercicio
Cambiar el pin de 13 a 11

## Slide 19: Variables
Problema
  Para cambiar mar la conexión necesitamos cambiar en tres sitios
  Por cambiar la frequencia del parpadeo necesitamos cambiar el código en dos sitios.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 20: Variables
Solucion
  variables
  un nombre para un número
Archivo: blink_con_variables
int pin = 13;
int period = 1000;
void setup() {
pinMode(pin , OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(period );
digitalWrite(pin, LOW);
delay(period );
}

## Slide 21: Conclusión
Un 'sketch' de Arduino es como un lista de comandos
hacer una función de conexión como salida con "pinMode(pin, OUTPUT);"
encendido y apagar una conexión con "digitalWrite(pin, HIGH)" o "digitalWrite(pin, LOW)"
Próxima sesión – Los Componentes Electrónicos