## Slide 1: 7 Analog Inputs Entradas Analógicas

## Slide 2: Entradas Analógicas
Entrada digital
  más que 2,5V HIGH (1)
  menos que 2,5V LOW (0)
Entrada analógica
  analogRead(pin) -> número 0..1023
  0V -> 0
  5V -> 1023
  2.5V -> 511

## Slide 3: Ejerciso – Lea Analogica
A0 a GND

## Slide 4: Ejercicio – Lectura Analógica
int entrada = A0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int value = analogRead(entrada);
Serial.println(value);
delay(500);
}
Sube el archivo "entrada_analogica"

## Slide 5: Ejercicio – Lectura Analógica
Abre el Monitor Serie

## Slide 6: Ejercicio – Lectura Analógica
mueva el cable - A0 a 3.3V

## Slide 7: Ejercicio – Lectura Analógica
Mira el Monitor Serie

## Slide 8: Ejercicio – Lectura Analógica
mueva el cable - A0 a 5V

## Slide 9: Ejercicio – Lectura Analógica
Mira el Monitor Serie

## Slide 10: int y float
int – número entero
  de -32768 à 32767
  Ejemplos: 0, 700, -23
float - número de coma flotante
  +/- 3.4028235E+38
  Ejemplos: 0.1, 100000000000000000234, 0.000000000000000001
Aritmética 'float' es mucho más lenta

## Slide 11: Ejercicio – medir voltaje
Entrada analógica
  analogRead(pin) -> número 0..1023
Calcula el voltaje
  valor analógica * 5.0 (voltaje máximo)
  resulta / 1023

## Slide 12: Ejercicio – medir voltaje
Archivo 'medir_voltage'
void loop() {
int value = analogRead(entrada);
float voltage = value * 5.0 / 1023;
Serial.println(voltage);
delay(500);
}

## Slide 13: Ejercicio – medir voltaje
Repite las tres posiciones de cable

## Slide 14: Ejercicio – medir voltaje
Mira el Monitor Serie

## Slide 15: Medir Temperatura con Termistor
Termistor – resistancia a cambiar con temperatura
Approximadamente lineal por 20..40C
Para resultas mejores
  Librería Arduino
  SimpleThermistor.zip
  Programa->Incluir Libreria->Añadir Libreria ZIP

## Slide 16: Medir Temperatura con Termistor
Termistor dos parámetros
  Resistencia a 25C
  Una constante llamada beta
    3500, 3800, 4000 etc.
  Tuos termistores
    R25 = 1kΩ
    Beta = 3800

## Slide 17: Medir Temperatura con Termistor
Tuos Termistores
  Resistancia a 25 Centigrade es de 1000Ω
  Resistancia a 0 Centigrade es de 3211Ω
  Resistancia a 100Centigrade es de 77Ω

## Slide 18: Ejercicio - Termistor

## Slide 19: Ejercicio - Termistor
#include <SimpleThermistor.h>
SimpleThermistor sensor =
SimpleThermistor(A0, 1000.0, 3800, 1000.0);
// pin, R25, B, R2
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
Serial.println(sensor.getTempC());
delay(1000);
}

## Slide 20: Ejercicio - Termistor
Añada un LED a salida 9 y enciéndalo si la temperatura es superior a 30

## Slide 21: Otro Sensores
Luz – fotorresistor – como thermistor pero para luz
Temperatura TMP36 – más simple de usar

## Slide 22: Conclusión
Entradas Analógicas
  analogRead(pin) -> 0..1023 (0V..5V)
  para sensores