## Slide 1: 8 Electronics La Electrónica

## Slide 2: Corriente
Como el agua que fluye en un río
Medido en amperios (A) o milli-amperios (1/1000 A)

## Slide 3: Voltaje
Como la diferencia de altura entre la parte superior del río y el fondo del río
Mas voltaje, más corriente. Como un río
Medido en Voltios (V)

## Slide 4: Resistencia
Resisteel flujo de corriente, debido al ancho del río.
Màs resistencia, menos corriente para el mismo voltaje
Corriente = Voltaje / Resistencia
I = V / R (Leyde Ohm)
la resistencia se mide en Ohm (Ω) o kΩ (kilo Ohm) o MΩ (millòn Ohm)

## Slide 5: Arduino, Voltaje y Corriente
Salida digital 5V
Salida digital corriente máxima 40mA
  LED 20mA
  Pequeño motor eléctrico 500mA
Salida digital para más que 40mA necesitamos un transistor MOSFET

## Slide 6: Usando un MOSFET con Arduino
Conecte la salida digital a la puerta (con resistencia)
Conecte fuente del MOSFET a GND
Conecte drenador del MOSFET a lo que quieres controlar
Conecte el otro lado de lo que quieres controlar a +V

## Slide 7: Ejercicio – Motor de velocidad

## Slide 8: Ejercicio – Motor de velocidad
Enviar velocidad desde el Monitor Serie.
Archivo "motor velocidad"

## Slide 9: Ejercicio – Motor de velocidad
const int motorPin = 9;
void setup()
{
pinMode(motorPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Velocidad 0 a 255");
}

## Slide 10: Ejercicio – Motor de velocidad
void loop()
{
if (Serial.available()) // mensaje recibido
{
int v = Serial.parseInt(); // convertir a número
if (v >= 0 && v <= 255) // verificar el rango
{
analogWrite(motorPin, v); // PWM
Serial.println(v);
}
else
{
Serial.println("0 a 255"); // valor incorrecto
}
}
}

## Slide 11: Usando un MOSFET con Arduino
Es mejor tener la potencia separada para el motor
Arduino puede reiniciarse debido a la caída de voltaje

## Slide 12: Usando un Relé con Arduino
interruptor electromecánico
bobina de relé. Por ejemplo 5V, 50mA
interruptor de relé. Por ejemplo 240V (AC) 7A PELIGROSO

## Slide 13: Usando un Relé con Arduino
interruptor electromecánico
bobina de relé. Por ejemplo 5V, 50mA
interruptor de relé. Por ejemplo 240V (AC) 7A PELIGROSO

## Slide 14: Usando un Relé con Arduino
50mA demasiado para Arduino salida digital (40mA)
Necesitamos un MOSFET

## Slide 15: Usando un Relé con Arduino
O usa un módulo de relé
GND
5V
IN – conectarlo a una salida digital

## Slide 16: Conclusión
Puede usar un arduino para controlar cosas de alta potencia