## Slide 1: 9 Sound Sonido

## Slide 2: El Zumbador
Comando Arduino
  tone(pin, frecuencia)
  noTone(pin)
Todos los pines
Frecuencia
  ciclos por segundo (Hz)

## Slide 3: El Zumbador
Salida digital a un pin (13)
GND al otro pin del zumbador
Archivo 'zumbador'

## Slide 4: El Zumbador
  Sin ajuste de linea – porque ajuste de linea es como un linea con cero y frecuencia es 0 – stop.

## Slide 5: El Zumbador
const int zumbador = 13;
void setup()
{
pinMode(zumbador, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Frecuencia
100..2000. 0-stop");
}

## Slide 6: El Zumbador
void loop()
{
if (Serial.available())
{
int f = Serial.parseInt();
if (f == 0)
{
noTone(zumbador); // silencio
}
else
{
tone(zumbador, f); // zumbido
}
}
}

## Slide 7: Ejercicio zumbador
Escribe un programa que fa un sonido como un ambulancia con dos frecuencias.
'dee daa dee daa dee daa'

## Slide 8
loop
  tone(zumbador, 1000)
  delay(1000)
  tone(zumbador, 500)
  delay(1000)

## Slide 9: Matrices
int/float – valor solo
Matrice es una lista de valores
Por ejemplo un lista de frecuencias
  int octava[] = {261, 294, 330, 249, 392, 440, 495};
para obtener un valor
  octava[0]
  octava[1]
  etc.

## Slide 10: Toca la escala con zumbador
int octava[] = {261, 294, 330, 349, 392, 440, 493};
void setup()
{
pinMode(zumbador, OUTPUT);
}
void loop()
{
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
tone(zumbador, octava[i]);
delay(500);
}
noTone(zumbador);
delay(1000);
}

## Slide 11: Ejercicio – proximo octavo
Cambia la programa por el proximo octavo
Pista
  Frequencia de C4 es 262 Hz
  Frequencia de C5 es circa 524 Hz

## Slide 12: Más Fuerte
Altavoz
  bobina
  cono
  montaje
  iman

## Slide 13: Más Fuerte
El altavoz necesita más corriente
Por lo tanto, no es ruidoso

## Slide 14: Con Amplificador
La señal de 5V de un Arduino es demasiado para la entrada al amplificador de audio
Reduzca la señal con un divisor de voltaje (dos resistencias)

## Slide 15: Ejemplo - jugando una muestra
Archivo "Speaker Sample"

## Slide 16: Ejemplo - jugando una muestra
Solo 4 secundos del sonido
Mucho más con carta-SD
Grabe el sonido usando Audacity

## Slide 17: Ejemplo - jugando una muestra
Guardar como archivo Raw, 8kHz, Mono 8-bit PCM

## Slide 18: Ejemplo - jugando una muestra
Conviértalo usando este programa python
$ python raw2array.py sample.raw
Copiar y pegar números en el Arduino IDE
Necesitas la librería llamada PCM (modulación de código de pulso)

## Slide 19: Ejemplo - jugando una muestra
#include <PCM.h>
const unsigned char sample[] PROGMEM = {
125,114,119,138,136,139,135,118,117,126,131,138
};
void setup()
{
startPlayback(sample, sizeof(sample));
}
void loop()
{
}

## Slide 20: Ejercicio
Agrega un botón al proyecto
cuando se presiona el botón, reproduce una muestra
Si quieres recordo un nueve sonido

## Slide 21: Conclusión
Puedes usar un arduino para hacer sonidos