## Slide 1: 10 Motors Motores

## Slide 2: Motor de velocidad
¿ustedes recuerdan?

## Slide 3: El Motor DC
  Motor de corriente continua
  Todas las formas y tamaños

## Slide 4: El Motor DC
  la polaridad controla la dirección

## Slide 5: Puente H / H-Bridge
Cuatro interruptores
Interruptores S1 y S4 son conduciendo - rotar de una manera
Interruptores S2 y S3 son conduciendo - rotar de otra manera

## Slide 6: Puente H / H-Bridge
S1..S4 son transistores en una 'chip'
L293D muy popular
Dos Puente-H en una 'chip'

## Slide 7: Puente H / H-Bridge
Para uno motor
Dos placas de prueba
Tengo algunas L293Ds para después

## Slide 8: Servomotor
No para rotar
Para la posición del brazo

## Slide 9: Servomotor
Motor de corriente continua (DC motor)
Sensor de posición
Controlado por pulsos

## Slide 10: Servomotor
Pulsos 50 por secundo
Cada pulso
  corto (1 mS) izquierda, medio (1.5 mS) centro, largo (2 mS) derecha
Cerca 180 grados

## Slide 11: Servomotor - ejercicio

## Slide 12: Servomotor - ejercicio
Archivo - servo

## Slide 13: Servomotor - ejercicio
#include <Servo.h>
const int servoPin = 6;
Servo servo;
void setup() {
servo.attach(servoPin);
Serial.begin(9600);
Serial.println("ángulo en grados 10..170");
}

## Slide 14: Servomotor - ejercicio
void loop() {
if (Serial.available()) {
int angulo = Serial.parseInt();
servo.write(angulo);
}
}

## Slide 15: Servomotor - ejercicio
Cambie el código para que el brazo del servomotor ondee de izquierda a derecha

## Slide 16: Conclusión
Hay muchos tipos de motor
Arduino es bueno para controlar los motores